## Slide 1: برمجة المتحكمات المصغرة
Walid Balid, Ph.D Student
Embedded Systems Researcher and Developer
R&D Manager, AL-AWAIL Co. for Electronic Engineering
1
Programming
Microcontrollers
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قســـم هندســــــــة التحكم والأتمتة
السنـــة الثالثـــة اتصــالات

## Slide 2
تطور الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!

## Slide 3
تطور الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!
في عام 1958 حيث قام عالم الفيزياء Jack Kilby بتصميم أول دارة متكاملة

## Slide 4
تطور الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!

## Slide 5
الأنظمة المدمجة Embedded Systems
Electronics
Semiconductors
Computers
Advanced
Research
Petrochemical
Food
Processing
Textiles
Automotive
Telecom
ATE
Military/Aerospace
Notes: مع انطلاقة عام 2010 فإن أكثر من %90 من البرامج التي تم تطويرها مخصصة للأنظمة المدمجة، كما أنّ عدد مبرمجي الأنظمة المدمجة سيزداد بمقدار عشرة أضعاف مقارنةً مع مبرمجي الأنظمة الأخرى
المنزل الواحد يحوي على الأقل 100~40 متحكم مصغر، في حين يمكن أن يوجد ثلاثة أو أقل في الحاسب الشخصي
حالياً، أكثر من %98 من متحكمات 8/32-bit تستخدم في الأنظمة المدمجة

## Slide 6
أصناف الدارات المتكاملة
Special Purposes
Standard Logic
General Purposes
ASSP
ASIC
Digital ICs
Semiconductors Solution
SoC
DSP
PLD
FPGA
MPU
MCU
SW Programmable
HW Programmable
Glue
Logic
ICs

## Slide 7
قانون مور - 1956 - Gordon Moore
Unleash your Creativity!

## Slide 8
الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!

## Slide 10
الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!

## Slide 11
تصنيع الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!
Sand
Silicium
Wafer
Die
Packaging
Chip
Ingots

## Slide 12
تصنيع الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!
12
Czochralski process

## Slide 13: Wafer
تصنيع الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!
A wafer is a thin slice of semiconductor material
High purity 99.999999 % crystalline silicon
Wafer sizes is 100, 150, 200, 300mm diameter.

## Slide 14: Lithography Process
تصنيع الشرائح السيليكونية
Unleash your Creativity!

## Slide 15
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
1970 - المعالج Intel 4004 :
أول معالج مصغر - 4Bit -2300 ترانزستور - ذاكرة RAM +ROM + وحدة معالجة مركزية بتردد عمل KHz108 - استخدم في الآلات الحاسبة - بلغ سعره آلاف الدولارات.
1974 - المعالج Intel 8080 :
8Bit -4500 ترانزستور – وصلت سرعة تنفيذه إلى 290000 تعليمة في الثانية بتردد عمل MHz2 - استخدم في بناء أول حاسب شخصي - بلغ سعره 395$.

## Slide 16
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
1976 - المعالج Intel 8085 :
16Bit -10000 ترانزستور – يعمل بتردد عمل MHz3.

## Slide 17
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
1978 - المعالج Intel 8086 = Z80:
16Bit -29000 ترانزستور – يعمل بتردد عمل MHz5.

## Slide 18
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
2000 - المعالج Intel®P4:
32Bit -125 مليون ترانزستور – يعمل بتردد عمل GHz3.

## Slide 19
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
2008 - المعالج Intel®i7:
64Bit -731 مليون ترانزستور – يعمل بتردد عمل GHz3 – 4-core

## Slide 20
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
2010: IBM Power7
8-core , 4.25GHz
1.2 بليون ترانزستور

## Slide 21
لمحة عن معالجات الأغراض العامة
Unleash your Creativity!
ما هو سبب ظهور المعالجات متعدة النواة؟
Cell-Processor, 9-core, Playstation3
64-bit Power-PC Core

## Slide 22
لغات برمجة الكيان الصلب
Unleash your Creativity!

## Slide 23
المتحكمات المصغرة:
Unleash your Creativity!
What is Microcontroller ?
Flash
Hardware
Multiplier
TWI
I/O pins
Analog
Comparator
Reset
Circuitry
LCD
Interface
Boundary
Scan
JTAG
On-Chip
Debug
Calibrated
Oscillator
In System
Programming
Programmable
Watchdog
Brown Out
Detector
USART
SPI
EEPROM
SRAM
A/D Converter
Pull-Ups
On Demand
High Current
Outputs
Register File
CPU CORE
Analog
Reference

## Slide 24
نظرة عامة على البنية الداخلية لمتحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
Notes: تعتمد العائلة AVR البنية Harvard بهدف زيادة مستوى الأداء والعمل المتوازي – بحيث تكون هناك ذاكرة مخصصة للبيانات مع ممر معطيات خاص وذاكرة أخرى منفصلة لتعليمات البرنامج مع ممر خاص أيضاً. يتم تنفيذ التعليمات في ذاكرة البرنامج بمستوى واحد من المعالجة التفرعية بحيث أنه في الوقت الذي تقوم فيه وحدة المعالجة المركزية (CPU) بتنفيذ إحدى التعليمات يتم إحضار شفرة التعليمة التالية لها من ذاكرة البرنامج؛ إن هذا المبدأ يسمح بتنفيذ تعليمة عند كل نبضة ساعة.
يرتبط مع وحدة الحساب والمنطق ALU (Arithmetic Logic Unit) ملف المسجل ذو الولوج السريع والذي يحتوي على 32 مسجلاً للأغراض العامة كل منها بطول8-bit وبزمن ولوج قدره نبضة واحدة من نبضات الهزاز – ويقصد بالولوج السريع لملف المسجلات على أنه الولوج الذي يستغرق زمن قدره دورة ساعة واحدة؛ هذا يعني أنه خلال دورة ساعة واحدة تقوم وحدة الحساب والمنطق بتنفيذ عملية واحدة، فهي تقوم أولاً بإخراج المعاملين من ملف السجلات، ومن ثم تنفذ العملية، ومن ثم تعيد تخزين النتيجة في ملف المسجلات، وكل ذلك يتم خلال دورة ساعة واحدة.
      وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit):
تدعم وحدة الحساب والمنطق العمليات الحسابية والمنطقية بين محتوى المسجلات أو بين محتوى المسجل وقيمة ثابتة، كما يمكن إجراء عملية معينة على محتوى مسجل وحيد، وبعد تنفيذ العملية يتم تحديث مسجل الحالة ليعطي المعلومات عن ناتج تلك العملية.
تتمتع وحدة الحساب والمنطق ALU عالية الأداء في العائلةAVR بالارتباط المباشر مع مسجلات العمل الاثنين والثلاثين ذات الأغراض العامة، فخلال دورة ساعة واحدة تنفذ وحدة الحساب والمنطق عملية ما بين مسجلين في ملف المسجلات أو بين مسجل وقيمة ثابتة. ويمكن تقسيم عمليات ALU إلى ثلاث فئات رئيسية: فئة حسابية - فئة منطقية - فئة العمليات على مستوى البت (Bit). كما تملك معالجات العائلة AVR في بنيتها ضارب متطور يدعم عمليات ضرب للأعداد المؤشرة وغير المؤشرة والاعداد الكسرية.

## Slide 25
Unleash your Creativity!
الدارات المتكاملة:

## Slide 26
Unleash your Creativity!
الدارات المتكاملة:

## Slide 27
التعلم التعاوني - هرم التعلم
Unleash your Creativity!

## Slide 28
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!

## Slide 29
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!

## Slide 30
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!

## Slide 31
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!

## Slide 32
البرامج المفيدة...
Unleash your Creativity!
walidbalid81@gmail.com

## Slide 33
البرامج المفيدة...
Unleash your Creativity!
لنجعل من التعلم متعة

## Slide 34
Wednesday, February 22, 2012
شكراً لكم
وإلى لقاء متجدد معكم...
دمتــــــــم بخيــــــــر ومــــــودة