## Slide 1: برمجة المتحكمات المصغرة
Walid Balid, Ph.D Student
Embedded Systems Researcher and Developer
R&D Manager, AL-AWAIL Co. for Electronic Engineering
2
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قســـم هندســــــــة التحكم والأتمتة
السنـــة الثالثـــة اتصــالات
AVR

## Slide 2
المتحكمات المصغرة:
Unleash your Creativity!
What is Microcontroller ?
Flash
Hardware
Multiplier
TWI
I/O pins
Analog
Comparator
Reset
Circuitry
LCD
Interface
Boundary
Scan
JTAG
On-Chip
Debug
Calibrated
Oscillator
In System
Programming
Programmable
Watchdog
Brown Out
Detector
USART
SPI
EEPROM
SRAM
A/D Converter
Pull-Ups
On Demand
High Current
Outputs
Register File
CPU CORE
Analog
Reference

## Slide 3
نظرة عامة على البنية الداخلية لمتحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
Notes: تعتمد العائلة AVR البنية Harvard بهدف زيادة مستوى الأداء والعمل المتوازي – بحيث تكون هناك ذاكرة مخصصة للبيانات مع ممر معطيات خاص وذاكرة أخرى منفصلة لتعليمات البرنامج مع ممر خاص أيضاً. يتم تنفيذ التعليمات في ذاكرة البرنامج بمستوى واحد من المعالجة التفرعية بحيث أنه في الوقت الذي تقوم فيه وحدة المعالجة المركزية (CPU) بتنفيذ إحدى التعليمات يتم إحضار شفرة التعليمة التالية لها من ذاكرة البرنامج؛ إن هذا المبدأ يسمح بتنفيذ تعليمة عند كل نبضة ساعة.
يرتبط مع وحدة الحساب والمنطق ALU (Arithmetic Logic Unit) ملف المسجل ذو الولوج السريع والذي يحتوي على 32 مسجلاً للأغراض العامة كل منها بطول8-bit وبزمن ولوج قدره نبضة واحدة من نبضات الهزاز – ويقصد بالولوج السريع لملف المسجلات على أنه الولوج الذي يستغرق زمن قدره دورة ساعة واحدة؛ هذا يعني أنه خلال دورة ساعة واحدة تقوم وحدة الحساب والمنطق بتنفيذ عملية واحدة، فهي تقوم أولاً بإخراج المعاملين من ملف السجلات، ومن ثم تنفذ العملية، ومن ثم تعيد تخزين النتيجة في ملف المسجلات، وكل ذلك يتم خلال دورة ساعة واحدة.
      وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logic Unit):
تدعم وحدة الحساب والمنطق العمليات الحسابية والمنطقية بين محتوى المسجلات أو بين محتوى المسجل وقيمة ثابتة، كما يمكن إجراء عملية معينة على محتوى مسجل وحيد، وبعد تنفيذ العملية يتم تحديث مسجل الحالة ليعطي المعلومات عن ناتج تلك العملية.
تتمتع وحدة الحساب والمنطق ALU عالية الأداء في العائلةAVR بالارتباط المباشر مع مسجلات العمل الاثنين والثلاثين ذات الأغراض العامة، فخلال دورة ساعة واحدة تنفذ وحدة الحساب والمنطق عملية ما بين مسجلين في ملف المسجلات أو بين مسجل وقيمة ثابتة. ويمكن تقسيم عمليات ALU إلى ثلاث فئات رئيسية: فئة حسابية - فئة منطقية - فئة العمليات على مستوى البت (Bit). كما تملك معالجات العائلة AVR في بنيتها ضارب متطور يدعم عمليات ضرب للأعداد المؤشرة وغير المؤشرة والاعداد الكسرية.

## Slide 4
قراءة تكويد متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
AT Mega 32A – Px
PU: PDIP
AU: SMD
ATMEL
Flash Size
90S----
Atiny----
Mega----
ATmega32L-8PU (قديم لم يعد في طور التصنيع).
ATmega32-16PU (قديم لم يعد في طور التصنيع).
ATmega32A-PU (الجيل الجديد).

## Slide 5
Unleash your Creativity!
الدارات المتكاملة:

## Slide 6
Unleash your Creativity!
الدارات المتكاملة:

## Slide 7
الذواكر في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
تمتلك معظم متحكمات AVR ثلاث أنواع من الذواكر المدمجة على الشريحة وهي:
  ذاكرة البرنامج (Flash Memory)
  ذاكرة المعطيات (EEPROM)
  ذاكرة البيانات (SRAM: Data Memory)

## Slide 8
تصنيفات أقطاب المتحكمات المصغرة:
Unleash your Creativity!
أقطاب التغذية الرقمية (VCC, GND).
أقطاب التغذية التشابهية (AVCC, AGND).
أقطاب الدخل والخرج (GPIOs).
أقطاب البرمجة (SPI).
أقطاب المقاطعات الخارجية (INTx).
أقطاب مصادر التوقيت (XTAL1, XTAL2).

## Slide 9
تصنيفات أقطاب المتحكمات المصغرة:
Unleash your Creativity!
أقطاب المؤقتات/العدادات (T0, T1, T2).
أقطاب المبدلات التشابهية الرقمية (ADC).
أقطاب النوافذ التسلسلية (UART,SPI,…)
أقطاب المقارن التشابهي (AIN0,1).
أقطاب إشارات PWM (OCx).
أقطاب نافذة المراقبة JTAG (Debug).

## Slide 10
العلاقة بين جهد عمل المعالج وتردد الهزاز الكريستالي
Unleash your Creativity!
VCC = 5V
GND
Electrical Characteristics????
Absolute Maximum Ratings????
Maximum Frequency vs. VCC????

## Slide 11
مصادر إشارة التوقيت في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
1. Crystal Oscillator: XTAL1 (input) , XTAL2 (output)

## Slide 12
مصادر إشارة التوقيت في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
2. Calibrated Internal RC Oscillator
1.0MHz, 2.0MHz,
4.0MHz, 8.0MHz
at 5V and 25°C > ±3%

## Slide 13
بوابات الدخل/الخرج في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
«بوابات الدخل والخرج للمتحكم المصغر»
«GPIO»

## Slide 14
بوابات الدخل/الخرج في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
General Purpose I/O (GPIO).
Bi-directional I/Os with internal pull-up Resistors.
Push-pull outputs.
GPIOs are grouped into “Ports” of up to 8-pin and up to 11-port (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L).

## Slide 15
بوابات الدخل/الخرج في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
Each port has three control registers:
  DDRx: Data Direction Register.
  PORTx: Data Output Register.
  PINx: Data Input Register.

## Slide 16
بوابات الدخل/الخرج في متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground

## Slide 17
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!

## Slide 18
اللوحة التعليمية
Unleash your Creativity!
_Soft_clock:
push r26
push r27
push r16
push r25
push r24
in r24,sreg
push r24
Loadadr _sec , X
Ld r24,X
Inc r24
St X+,r24
cpi r24,60
breq _soft_clock2
rjmp _clock_exit
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000
Config Portb = Output Dataout Alias Portb.1 Clock Alias Portb.3 Rck Alias Portb.2 Reset Portb.0 Set Portb.4
Dim A As Byte , C As Byte
Do For A = 0 To 9 E = Lookup(a , 7seg) E = E + 128 Shiftout Data,Clk, E Set Rck : Reset Rck Waitms 1000 Next A Loop
:100000000C942A001895000018950000189500001F
:10001000189500001895000018950000189500002C
:10002000189500001895000018950000189500001C
:10003000189500001895000018950000189500000C
:1000400018950000189500001895000018950000FC
:10005000189500008FE58DBFC8E3E0E24E2E88E0E2
:100060008EBFD8E0F8E05F2EA89584B7082E877F72
:1000700084BF88E1992781BD91BDEEEFF7E0A0E64E
:10008000B0E088278D933197E9F766248FEF87BB1F
:10009000C098C49AC59AC69AC79A80E080936000B7
ASM
HEX
BAS

## Slide 19
التعليمات البرمجية في البيئة باسكوم
Unleash your Creativity!

## Slide 20
البرمجة في البيئة باسكوم
Unleash your Creativity!
1- Directives
Directives are special instructions for the compiler. They can override a setting from the IDE.
2- Configuration
Configuration commands initialize the hardware to the desired state.
3- Variables
Dimension all required variables.
4- Main Program
5- Sub Routines
Contains all executive instructions such as: Mathematical Instruction.
They are sub programs or sub procedures, call from the main program

## Slide 21
البرمجة في البيئة باسكوم
Unleash your Creativity!
Directives
Directives are special instructions for the compiler. They can override a setting from the IDE.
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 2000000 $baud = 2400

## Slide 22
البرمجة في البيئة باسكوم
Unleash your Creativity!
Configuration
Configuration commands initialize the hardware to the desired state.
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Config Int1 = Falling On Int1 Int1_isr Enable Int1 Enable Interrupts
Config Portc.5 = Output

## Slide 23
البرمجة في البيئة باسكوم
Variables
Dimension all required variables.
'> Bit (0 or 1)? Dim A As Bit '> Byte (8bit; 0 to 255)? Dim B As Byte '> Word (16bit; 0 to 65535)? Dim C As Word '> Integer (16bit; -32,768 to +32,767)? Dim D As Integer '> Long (32bit; -2147483648 to 2147483647)? Dim E As Long
'> Single (32bit; 1.5 x 10^-45 to 3.4 x 10^38)? Dim F As Single '> Double (64bit; 5 x 10^–324 to 1.7 x 10^308)? Dim J As Double '> String (8bit; up to 254 bytes)? Dim S As String * 1 '> Array?
Dim Temp(2) As Byte

## Slide 24
البرمجة في البيئة باسكوم
Main Program
Contains all executive instructions such as: Mathematical Instruction. Also you can call subroutines.
Do If Get_temp_flag = 1 Then Reset Get_temp_flag Gosub Get_temp If Show_temp = 1 Then Gosub Displays End If End If
Loop

## Slide 25
البرمجة في البيئة باسكوم
Main Program
Contains all executive instructions such as: Mathematical Instruction. Also you can call subroutines.
وظيفة التعليمة | شكل التعليمة
تأخير زمني (قيمة التأخير Value تعطى بالثانية) | Wait value
تأخير زمني (قيمة التأخير Valueبالميلي ثانية) | Waitms value
تأخير زمني (قيمة التأخير Valueبالميكرو ثانية) | Waitus value

## Slide 26
البرمجة في البيئة باسكوم
Sub Routines
They are sub programs or sub procedures, call from the main program
Int1_isr: Set LED1 Reset LED2 Return

## Slide 27
التجربة الأولى - LED Blinking :
Unleash your Creativity!
وصل ثنائي ضوئي (LED) إلى متحكم AVRعلى القطب PINC.0، وكتابة برنامج بحيث يومض الثنائي الضوئي كل 500mSec...
LED
Absolute Maximum Ratings????

## Slide 28
الثنائيات الضوئية
Unleash your Creativity!
LED
Absolute Maximum Ratings????
MCU
Absolute Maximum Ratings????

## Slide 29
الثنائيات الضوئية
Unleash your Creativity!

## Slide 30
قطب المتحكم كخرج - منبع أو مصرف للتيار
Unleash your Creativity!

## Slide 31
Unleash your Creativity!
المتحكم هو منبع للتيار
المتحكم هو مصرف للتيار
قطب المتحكم كخرج

## Slide 32
التجربة الأولى - LED Blinking :
Unleash your Creativity!
وصل ثنائي ضوئي (LED) إلى متحكم AVRعلى القطب PINC.0، وكتابة برنامج بحيث يومض الثنائي الضوئي كل 500mSec...
1- التنفيذ في حالة المتحكم هو منبـــــع للتيار
2- التنفيذ في حالة المتحكم هو مصرف للتيار

## Slide 33
التجربة الثانية - 8 LEDs Blinking :
Unleash your Creativity!
وصل ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) إلى متحكم AVRعلى البوابة PORTC، وكتابة برنامج بحيث تومض الثنائيات بالتتابع بالاتجاهين..
1- التنفيذ في حالة المتحكم هو منبـــــع للتيار
2- التنفيذ في حالة المتحكم هو مصرف للتيار

## Slide 34
الوظيفة؟؟
Unleash your Creativity!
وصل ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) إلى متحكم AVRعلى البوابة PORTC، وكتابة برنامج بحيث تومض الثنائيات بالتتابع بالاتجاهين..

## Slide 35
البرامج المفيدة...
Unleash your Creativity!
walidbalid81@gmail.com

## Slide 36
البرامج المفيدة...
Unleash your Creativity!
لنجعل من التعلم متعة

## Slide 37
Tuesday, March 06, 2012
شكراً لكم
وإلى لقاء متجدد معكم...
دمتــــــــم بخيــــــــر ومــــــودة