## Slide 1: برمجة المتحكمات المصغرة
Walid Balid, Ph.D Student
Embedded Systems Researcher and Developer
R&D Manager, AL-AWAIL Co. for Electronic Engineering
5
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قســـم هندســــــــة التحكم والأتمتة
السنـــة الثالثـــة اتصــالات
AVR

## Slide 2
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!

## Slide 3
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!

## Slide 4
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
Source Codes
Folder
00-BootLoader
ATmega32A Datasheet
> 25. Boot Loader Support
– Read-While-Write Self-Programming

## Slide 5
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
CDM20814_Setup.exe

## Slide 6
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!

## Slide 7
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!

## Slide 8
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then
LEDs

## Slide 9
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
\\Mini-PHOENIX 2012 Final\Source Codes\01-LEDs
F7 (Compiling)
F4 (Programming)

## Slide 10
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then

## Slide 11
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then
SW1
SW2
SW3
LEDs

## Slide 12
اللوحة التعليمية mini.Phoenix
Unleash your Creativity!

## Slide 13
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
`
Mini-Phoenix Schematic

## Slide 14
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
`

## Slide 15
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
Demo

## Slide 16
تعليمات قراءة حالة مفتاح موصول إلى قطب دخل
Unleash your Creativity!
Bitwait x , Set/reset
Bitwait Pinb.7 , reset
Debounce Px.y , state , label , Sub
Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub
Config Debounce = time

## Slide 17
التجربة التاسعة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
`
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
DEBOUNCE

## Slide 18
التجربة العاشرة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
`
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
BITWAIT

## Slide 19
التجربة الحادية عشرة: تعليمات الإزاحة
Unleash your Creativity!
Shift var , Right/Left [, shift]
A = &B11011011
Shift A , Right , 1
Shift A , Right , 4
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 20
تعليمات التدوير
Unleash your Creativity!
Rotate var , Right/Left [, rotate]
A = &B11011011
Rotate A , Right , 1
Rotate A , Right , 4
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 21
التجربة الحادية عشرة: تعليمات الإزاحة والتدوير
Unleash your Creativity!
استخدم المفاتيح اللحظية S1-S2 (PIND.3, PIND.2) على اللوحة التعليمية لإزاحة وتدوير قيمة تظهر على الثنائيات الضوئية الثمانية (LEDs) الموصولة إلى البوابة PORTC.

## Slide 22
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then
SW1
SW2
LEDs

## Slide 23
التجربة الحادية عشرة: تعليمات الإزاحة والتدوير
Unleash your Creativity!
Demo

## Slide 24
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
ماهي المقاطعة (Interrupt)؟؟
الهاتف – جرس الباب – المنبه...
Main Program
Interrupt Routine
Interrupt Event
Main Program

## Slide 25
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
أنواع المقاطعات في متحكمات AVR
مقاطعات خارجية (External Interrupts).
مقاطعات داخلية (Internal Interrupts).

## Slide 26
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
أنواع المقاطعات في متحكمات AVR وأولوياتها؟؟
ATmega32A: Table 11-1. Reset and Interrupt Vectors, Pg.45
مقاطعات خارجية (External Interrupts).
  مقاطعة التصفير (Reset).
  مقاطعات الطلب الخارجي (INT0 ~ INT7).

## Slide 27
المقاطعات في متحكمات AVR:

## Slide 28
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
مقاطعات داخلية (Internal Interrupts).
  مقاطعات المؤقتات/العدادات (OV, COMP).
  مقاطعات حادثة المسك للمؤقتات/عدادات (ICP).
  مقاطعة اكتمال التحويل للـ ADC.
  مقاطعة اكتمال الإرسال للنافذة التسلسلية SPI (STC).
  مقاطعة النافذة التسلسلية USART (RX,TX,UDR).
  مقاطعة المقارن التشابهي (ANALOG COMP).
  مقاطعة النافذة التسلسلية TWI.

## Slide 29
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
المقاطعات في متحكمات AVR
المقاطعات الخارجية (External Interrupts).
  مقاطعات الطلب الخارجي
  (INT0 ~ INT2)

## Slide 30
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
المقاطعات الخارجية (External Interrupts)
INT0, INT1, ….., INT7.
يمكن تحديد نمط عمل المقاطعة الخارجية بحيث:
    تقدح عن الجبهة الصاعدة (Rising Edge).
    تقدح عن الجبهة الهابطة (Falling Edge).
    تقدح عن مستوى الجبهة (Low Level).
    تقدح عن تغير المستوى (Level Change).

## Slide 31
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تفعيل شعاع المقاطعات العام
(Global Interrupt Vector)
من أجل تشغيل أي مقاطعة فإنه يجب تفعيل المقاطعة وتفعيل شعاع المقاطعات العام “I”.

## Slide 32
برمجة المقاطعات الخارجية في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx)
  تحديد نمط عمل المقاطعة الخارجية؟
  ( Rising | Falling | Low | Level )
  تحديد اسم برنامج المقاطعة الفرعي.
  تفعيل شعاع المقاطعة المطلوبة تشغيلها.
  تفعيل شعاع المقاطعات العام.

## Slide 33
برمجة المقاطعات الخارجية في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx)
  تحديد نمط عمل المقاطعة الخارجية؟
  ( Rising | Falling | Low | Level )
Config Int0 = Falling
Config Int1 = Rising

## Slide 34
برمجة المقاطعات الخارجية في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx)
  تحديد مكان توضع برنامج المقاطعة الفرعي.
On Int0 Label

## Slide 35
برمجة المقاطعات الخارجية في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx)
  تفعيل شعاع المقاطعة المطلوبة تشغيلها.
Enable Int0
Enable Int1
Enable Int2

## Slide 36
برمجة المقاطعات الخارجية في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تشغيل مقاطعات الطلب الخارجي (INTx)
  تفعيل شعاع المقاطعات العام.
Enable Interrupts
  إلغاء تفعيل شعاع المقاطعات العام.
Disable Interrupts

## Slide 37
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى INT2, INT1, INT0، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام المقاطعات الخارجية...

## Slide 38
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then
SW1
SW2
SW3
LEDs

## Slide 39
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
Demo

## Slide 40
المقاطعات في متحكمات AVR:
Unleash your Creativity!
تفعيل شعاع المقاطعات العام
(Global Interrupt Vector)
مسجل الحالة SREG
SREG: Bit.7 = 1

## Slide 41
بوابات الدخل/الخرج في متحكمات العائلة AVR:
DDRA - Data Direction Register
PORTA - Port A Data Register
PINA - Port A Input Pins Address

## Slide 42
Wednesday, April 04, 2012
شكراً لكم
وإلى لقاء متجدد معكم...
دمتــــــــم بخيــــــــر ومــــــودة