## Slide 1: برمجة المتحكمات المصغرة
Walid Balid, Ph.D Student
Embedded Systems Researcher and Developer
R&D Manager, AL-AWAIL Co. for Electronic Engineering
6
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قســـم هندســــــــة التحكم والأتمتة
السنـــة الثالثـــة اتصــالات
AVR

## Slide 2
وصل لوحة مفاتيح مصفوفية 4x4 مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!

## Slide 3
وصل لوحة مفاتيح مصفوفية 4x4 مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!

## Slide 4
وصل لوحة مفاتيح مصفوفية 4x4 مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
&B 0100 0100
R4-R3-R2-R1
C4-C3-C2-C1

## Slide 5
وصل لوحة مفاتيح مصفوفية 4x4 مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
Config Kbd = Portb
Var = Getkbd()

## Slide 6
التجربة الثالثة عشرة: وصل وبرمجة لوحة مفاتيح مصفوفية
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix لوحة مفاتيح مصفوفية مؤلفة من 16 مفتاح موصولة إلى البوابة PORTB، والمطلوب: كتابة برنامج لتشغيل اللوحة وطباعة المفاتيح المضغوطة على النافذة التسلسلية...

## Slide 7
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then

## Slide 8
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
Demo

## Slide 9
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!

## Slide 10
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
القياسات التجارية لشاشات الإظهار الكرستالية؟
  16 x 1 | 16 x 2 | 16 x 4
  20 x 2 | 20 x 4 | 40 x 2 | 40 x 4

## Slide 11
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
أنماط العمل لشاشة الإظهار الكرستالية؟
    نمط العمل 4-bit
    نمط العمل 8-bit
      Parallel Communications??
      LCD Datasheet

## Slide 12
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
برمجة شاشة LCD في Bascom-AVR
تعليمات التعامل مع شاشة الإظهار الكرستالية LCD في البيئة Bascom-AVR على قسمين:
  تعليمات التهيئة (Configuration).
  تعليمات الإظهار (Display).

## Slide 13
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
تعليمات التهيئة (Configuration).
  تحديد أبعاد الشاشة؟
Config Lcd = 16 * 2
  تحديد نمط العمل والأقطاب الموصولة مع الشاشة
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4, Db5 = Portc.5, Db6 = Portc.6, Db7 = Portc.7, E = Portc.2, Rs = Portc.3

## Slide 14
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
تعليمات الإظهار (Display):
Lcd var | عرض متحول
Lcd “Hello World” | عرض عبارة نصية
Display Off | إطفاء الشاشة
Display On | تشغيل الشاشة
Shiftlcd Right | إزاحة المحتوى إلى اليمين خانة
Shiftlcd Left | إزاحة المحتوى إلى اليسار خانة
Cursor On [Blink] | تفعيل مؤشر الكتابة – خفقان
Cursor Off | إخفاء مؤشر الكتابة
Shiftcursor Right | إزاحة مؤشر الكتابة خانة إلى اليمين
Shiftcursor Left | إزاحة مؤشر الكتابة خانة إلى اليسار
Locate X , Y | وضع مؤشر الكتابة عند نقطة محددة
CLS | مسح الشاشة بالكامل

## Slide 15
التجربة الثامنة: التعامل مع المفاتيح في اللوحة Mini.Phoenix
Unleash your Creativity!
يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية (S1, S2, S3) موصولة إلى PINB.2, PIND.3, PIND.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (LEDs) موصولة إلى البوابة PORTC، والمطلوب: تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3 – باستخدام التعليمية
If .. Then
LCD

## Slide 16
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!

## Slide 17
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
Demo

## Slide 18
دارة استقبال بالأشعة تحت الحمراءIR :
Unleash your Creativity!
طول الموجه لهذه الأشعة 950nm وهي موجة قصيرة جداً
حزمة ترددات الأشعة تحت الحمراء تتراوح 30~60KHz ومجال الأشعة الأفضل هو ضمن 36~38KHZ .

## Slide 19
بروتوكولات الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءIR :
Unleash your Creativity!
هناك الكثير من معايير الإرسال (بروتوكولات) التي تعمل عليها المستقبلات، منها:
NEC، SIRCS، RC5، JAPAN، SAMSUNG، Sony وتختلف هذه البروتوكولات عن بعضها في شكل موجة الإرسال وبنيتها (Waveforms)

## Slide 20
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
طورته شركة فيلبس.
يرسل قطار من 14 نبضة في كل مرة يتم فيها الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم.
زمن النبضة الواحدة 1.728mS.
كل نبضة من قطار النبضات هي بت واحد منقسم إلى قسمين: له نصف يميني ونصف يساري
RC5

## Slide 21
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
32 نبضة لكل بت من بتات الإرسال.
دور كل منها27µs .
32Pulse x 27µsec

## Slide 22
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
يتشكل البروتوكولRC5 من14-bit ضمن أربع مجموعات:
  AGC: بتات بداية الإرسال (دائماً “1”).
  CHK: بت التحكم ويعكس حالته كل مرة.
  ADDRESS: بتات العناوين للأجهزة.
  COMMAND: بتات الأوامر لجهاز التحكم.

## Slide 23
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
CLRM-2038
Datasheet

## Slide 24
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
التعامل مع مستقبل RC5 في Bascom-AVR
تقسم تعليمات التعامل مع مستقبل IR-RC5 في البيئة Bascom-AVR على قسمين:
  تعليمة التهيئة (Configuration).
  تعليمة قراءة المستقبل (Get RC5).

## Slide 25
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
التعامل مع مستقبل RC5 في Bascom-AVR
  تعليمة التهيئة (Configuration).
  تعليمة قراءة المستقبل (Get RC5).
Config Rc5 = Pinb.7
Getrc5(address , Command)

## Slide 26
بروتوكول الإرسال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
Sending RC5

## Slide 27
قراءة تغيرات مقاومة أو مكثف (قطب دخل تشابهي):
Unleash your Creativity!
var = Getrc(pinx , y)

## Slide 28
الدارة الأمثلية لتغذية المتحكم
Unleash your Creativity!
Be careful of the current spikes!!!
EMC
(Electromagnetic Compatibility)
تلاؤم كهرومغنطيسي

## Slide 29
Wednesday, April 11, 2012
شكراً لكم
وإلى لقاء متجدد معكم...
دمتــــــــم بخيــــــــر ومــــــودة