## Slide 1: برمجة المتحكمات المصغرة
Walid Balid, Ph.D Student
Embedded Systems Researcher and Developer
R&D Manager, AL-AWAIL Co. for Electronic Engineering
7
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قســـم هندســــــــة التحكم والأتمتة
السنـــة الثالثـــة اتصــالات
AVR

## Slide 2
موضوعات محاضرة اليوم:
Unleash your Creativity!
بروتوكول التحكم بالأشعة تحت الحمراء RC5.
تصميم وبرمجة دارة استقبال أوامر تحكم R-IR-RC5.
تصميم وبرمجة دارة إرسال أوامر تحكم T-IR-RC5.
مبادئ الاتصالات التسلسلية والنافذة.
الإرسال والاستقبال عبر النافذة التسلسلية UART.

## Slide 3
موضوعات محاضرة اليوم:
Unleash your Creativity!
إرسال البيانات عبر النافذةUART لاسلكياً باستخدام مرسل أشعة تحت حمراء وثنائي ضوئي.
إرسال البيانات عبر النافذةUART لاسلكياً باستخدام ثنائي مرسل لليزر وترانزستور ضوئي.
إرسال البيانات عبر النافذةUART لاسلكياً باستخدام مرسل ومستقبل راديوي RF.
ربط موديول GPS مع النافذة UART واستحصال بارامترات الوقت والتاريخ والإحداثيات.

## Slide 4
دارة استقبال بالأشعة تحت الحمراءIR :
Unleash your Creativity!
طول الموجه لهذه الأشعة 950nm وهي موجة قصيرة جداً..
حزمة ترددات الأشعة تحت الحمراء تتراوح 30~60KHz ومجال الأشعة الأفضل هو ضمن 36~38KHZ .

## Slide 5
بروتوكولات الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءIR :
Unleash your Creativity!
هناك الكثير من معايير الإرسال (بروتوكولات) التي تعمل عليها المستقبلات، منها:
NEC، SIRCS، RC5، SAMSUNG، Sony وتختلف هذه البروتوكولات عن بعضها في شكل موجة الإرسال وبنيتها (Waveforms)...

## Slide 6
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
البروتوكول
RC5

## Slide 7
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
طورته شركة فيلبس.
يرسل قطار من 14 بت في كل مرة يتم فيها الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم.
زمن كل بت 1.2mS (في حال تردد IR = 38KHz).
البت مقسوم لنصفين: يميني (600µs) ويساري (600µs).
البت الواحد يحوي على 32 نبضة في القسم الفعال.
دور كل نبضة من النبضات الـ32 هو18.75µs .
RC5

## Slide 8
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
يتشكل البروتوكولRC5 من14-bit ضمن أربع مجموعات:
AGC: بتات بداية الإرسال (دائماً “1”).
CHK: بت التحكم ويعكس حالته كل مرة.
ADDRESS: بتات العناوين للأجهزة.
COMMAND: بتات الأوامر لجهاز التحكم.

## Slide 9
بروتوكول الاستقبال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
CLRM-2038
Datasheet

## Slide 10
توضع المحيطية على اللوحة التعليمية...
Unleash your Creativity!

## Slide 11
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
التعامل مع مستقبل RC5 في Bascom-AVR
تقسم تعليمات التعامل مع مستقبل IR-RC5 في البيئة Bascom-AVR على قسمين:
  تعليمة التهيئة (Configuration).
  تعليمة قراءة المستقبل (Get RC5).

## Slide 12
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
التعامل مع مستقبل RC5 في Bascom-AVR
  تعليمة التهيئة (Configuration).
  تعليمة قراءة المستقبل (Get RC5).
Config Rc5 = Pinb.7
Getrc5(address , Command)

## Slide 13
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
Exp.16

## Slide 14
بروتوكول الإرسال باستخدام الأشعة تحت الحمراءRC5 :
Unleash your Creativity!
Sending RC5
Datasheet

## Slide 15
لوحة اختبار:
Unleash your Creativity!

## Slide 16
وصل شاشة إظهار كريستالية LCD مع متحكم AVR:
Unleash your Creativity!
التعامل مع مرسل RC5 في Bascom-AVR
  تعليمة الإرسال (Send RC5).
Rc5send Togbit, Address, Command
يجب التوصيل حصراً إلى القطب OC1A

## Slide 17
التجربة الثانية عشرة: التعامل مع المفاتيح والمقاطعات
Unleash your Creativity!
Exp.17

## Slide 18
النافذة التسلسلية USART متحكمات العائلة AVR:
Unleash your Creativity!
UART
Universal Asynchronous serial Receiver and Transmitter

## Slide 19
النافذة التسلسلية UART
Unleash your Creativity!
(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter Interface)
تعتبر هذه النافذة من أكثر نوافذ الاتصال التسلسلي استخداماً في الأنظمة الرقمية والمتحكمات المصغرة والطرفيات التي يمكن أن تربط معها...
بنية إطار البيانات (UART Frame Format)

## Slide 20
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
هناك بارامترات يجب تحديدها بين المرسل والمستقبل قبل إرسال البيانات في الاتصالات غير المتواقتة وهي:
معدل سرعة الإرسال (Baud Rate): 1200, 2400, 9600...
خانة فحص الإيجابية (Parity Bit): Even, Odd, or None.
عدد البتات (Data Bits): 6, 7, 8, or 9-bit.
عدد بتات التوقف (Stop Bit): 1 or 2.

## Slide 21
Unleash your Creativity!
مبادئ
الاتصالات التسلسلية
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:

## Slide 22
Unleash your Creativity!
الأنواع العامة في الاتصالات المستخدمة لنقل البيانات:
Parallel : التفرعي
much wires as the no. of bits.
4, 8, 16, 32, 64, or 128 bits.
Serial : التسلسلي
a minimum of 1-wire for data transmission.
1, 2, 3, 4, or 5 wires
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:

## Slide 23
Unleash your Creativity!
نقل البيانات تفرعياً:
Data transmission is byte wise: Whole byte at a time.
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:

## Slide 24
Unleash your Creativity!
نقل البيانات تسلسلياً:
Data transmission will be bitwise, one after another.
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:

## Slide 25
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:
Unleash your Creativity!
اتصالات تفرعية...
  نقل البيانات بسرعات عالية جداً.
  مسافات نقل البيانات قصيرة ومحدودة (ازدياد طول الناقل يشكل سعات طفيلية وضجيج عالي على المسارات - حجم الناقل سيكون كبير وبالتالي الكلفة ستكون كبيرة أيضاً).
اتصالات تسلسلية...
  تستخدم الاتصالات التسلسلية على نطاق أوسع بكثير .
  تمتاز بمناعة عالية ضد الضجيج.
  نقل البيانات لمسافات بعيدة.
  حجم الناقل سيكون صغير وكلفته ضئيلة.

## Slide 26
الاتصالات التفرعية والتسلسلية:
Unleash your Creativity!

## Slide 27
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
الاتصالات المتواقتة (Synchronized)...
  بروتوكول الإرسال مؤلف من خطين على الأقل أحدهما خط التزامن.
  سرعة إرسال البيانات تتحدد من خلال تردد إشارة التزامن بحيث يتم إرسال كل بت من البتات تسلسلياً عند جبهة التزامن (ص/هابطة).
ملاحظة: بازدياد المسافة بين الطرفيتين فإنه يحصل انحراف أو انزياح بين إشارة التواقت وبين إشارة البيانات مما يؤدي إلى فشل عملية النقل.

## Slide 28
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
الاتصالات اللامتواقتة (Asynchronous)...
  لا تحوي على خط تزامن.
  يتم التزامن خلال معدل نقل متعارف عليه بين الوحدات الطرفية.

## Slide 29
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
الاتصال أحادي الاتجاه (Half-Duplex)...
  تتم فيه عملية الاتصال بين الطرفيتين باتجاه واحد فقط في نفس اللحظة الزمنية، فإما أن تكون في حالة إرسال أو استقبال...

## Slide 30
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
الاتصال ثنائي الاتجاه (Full-Duplex)...
  يمكن أن تكون الوحدة الطرفية في حالة إرسال واستقبال في نفس اللحظة الزمنية...

## Slide 31
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
خانة الإيجابية (Parity Bit)...
  خانة يضيفها المرسل ويستخدمها المستقبل لضمان عدم ضياع المعلومات، وتتعلق بعدد الواحدات في البايت المرسل ولها حالتين:
  زوجي (Even):
10110010 > Parity Bit = 0 | 10110110 > Parity Bit = 1
  فردي (Odd):
10110010 > Parity Bit = 1 | 10110110 > Parity Bit = 0

## Slide 32
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
عدد البتات لكل محرف (N)...
  يتم فيها التصريح عن عدد البتات لبايت البيانات الذي سيتم إرساله، فإما أن تكون 5, 6, 7, or 8bit.
  ملاحظة: في حال إرسال N=7 فإن القيمة العظمى ASCII=127.

## Slide 33
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
خانة بت التوقف (Stop Bit)...
  يعلم المرسل من خلالها المستقبل بانتهاء عملية الإرسال، فإما أن تكون 1 or 2-bit.

## Slide 34
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
معدل سرعة النقل (Baud Rate)...
  وهو عدد البتات المرسلة خلال ثانية واحد على خط اتصال تسلسلي، وهناك قيم قياسية متعارف عليها لمعدلات النقل وهي:
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, etc…

## Slide 35
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
(مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية)
معدل سرعة النقل (Baud Rate)...
  الزمن اللازم لإرسال بت واحد يعطى بالعلاقة:
  عدد البايتات التي يمكن إرسالها خلال ثانية يمكن حسابها بالعلاقة :

## Slide 36
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(منفذ الاتصالات التسلسلي COM)
يتوضع منفذ الاتصالات التسلسلي COMعلى الوجه الخلفي للحاسب وهو من النوع DB-9.Pin.M كما في الشكل:

## Slide 37
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(المنفذ التسلسلي COM – وظائف الاقطاب)
يحتوي المنفذ على 9 نقاط (1, 2, 3, …, 9) وظائفها موضحة في الجدول التالي....

## Slide 38
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(المنفذ التسلسلي COM – وظائف الاقطاب)
Pin | Name | Direction | Function | Description
1 | CD | In | Control | Carrier Detect
2 | RXD | In | Data | Receive Data
3 | TXD | Out | Data | Transmit Data
4 | DTR | Out | Control | Data Terminal Ready
5 | GND | --- | Ground | System Ground
6 | DSR | In | Control | Data Set Ready
7 | RTS | Out | Control | Request to Send
8 | CTS | In | Control | Clear to Send
9 | RI | In | Control | Ring Indicator

## Slide 39
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(منفذ الاتصالات التسلسلي COM)
يعتمد منفذ الـCOM على برتوكول اتصال تسلسلي غير متواقت يسمى RS232 يستخدم من أجل الربط بين طرفيتين تسمى الأولى DTE وتسمى الثانية DCE... أو كلا الطرفيتين من النوع DTE.

## Slide 40
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(البروتوكول RS232)
إن المستويات المنطقية لهذا المعيار مختلفة تماماً عن المنطق TTL حيث أن:
المستوى المنطقي “0”: ويسمى بـ"Space" ويتراوح بين +3V ~ +25V
المستوى المنطقي “1”: ويسمى بـ "Mark" ويتراوح بين -3V ~ -25V
مستوى منطقي غير معرف “X”: ويتراوح بين -3V ~ +3V

## Slide 41
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
عموماً، فإنه من أجل تحقيق اتصال بين طرفيتين بدون مصافحة يكفي توصيل قطب الإرسال “TxD” والاستقبال “RxD” على التوازي المتعاكس كما في الشكل التالي:

## Slide 42
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
(البروتوكول RS232 – بارامترات الإشارة)
هناك بارامترات يجب تحديدها قبل إرسال البيانات بين المرسل والمستقبل وهي:
نمط الإرسال: أحادي الاتجاه (Half-Duplex) أو ثنائي الاتجاه (Full-D).
عدد البتات: 6, 7, 8, or 9-bit.
معدل سرعة الإرسال (Baud Rate): 300, 600, 1200, 2400, 9600
خانة فحص الإيجابية (Parity Bit): Even, Odd, or None.
عدد بتات التوقف (Stop Bit): 1, 1.5, or 2.

## Slide 43
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
تجربــة 1: Data Loop من خلال المنفذ COM والبروتوكول RS232...
TXD
RXD
RS232
PC
1010101111100010111010101
1010101111100010111010101

## Slide 44
منفذ الاتصالات التسلسلي COM:
Unleash your Creativity!
تجربــة 2: ربط جهازي حاسب من خلال المنفذ COM والبروتوكول RS232...
TXD
RXD
RXD TXD
RS232
Device.A
RS232
Device.B
1010101111100010111010101
1010101111100010111010101

## Slide 45
مفاهيم أساسية في الاتصالات التسلسلية:
Unleash your Creativity!
هناك نمطين للبيانات في الاتصالات التسلسلية وهما:
نمط الآسكي (Ascii Mode):
النمط الثنائي (BIN Mode):
123 > 3-byte
123 > 1-Byte

## Slide 46
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
التعامل مع النافذة UART في Bascom-AVR
  تعليمات التهيئة (Configuration).
$BAUD = Var
Config Com1 = …

## Slide 47
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
Print Var ; "const"
Printbin Var [; Varn]
التعامل مع النافذة UART في Bascom-AVR
  تعليمات الإرسال (Sending over TXD).

## Slide 48
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
Input ["prompt"], Var
Inputbin Var1 [,Var2]
التعامل مع النافذة UART في Bascom-AVR
  تعليمات الاستقبال (Receiving over RXD).

## Slide 49
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
var = INKEY()
var = WAITKEY()
var = Ischarwaiting()
التعامل مع النافذة UART في Bascom-AVR
  تعليمات الاستقبال (Receiving over RXD).

## Slide 50
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
تجربــة: ربط متحكمي AVR من خلال النافذة التسلسلية UART...
TXD
RXD
RXD TXD
UART
MCU.A
UART
MCU.B
1010101111100010111010101
1010101111100010111010101

## Slide 51
النافذة التسلسلية UART
Unleash your Creativity!
إن تشكيل إطار البيانات المرسلة أو المستقبلة للنافذةUART مشابه تماماً لبنية إطار البروتوكولRS232 باختلاف وحيد وهو المستوى المنطقي المعكوس.

## Slide 52
منفذ الاتصالات التسلسلي:
Unleash your Creativity!
تجربــة 2: ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART مع منفذ COM (RS232)
TXD
RXD
RXD TXD
RS232
PC
UART
MCU
1010101111100010111010101
1010101111100010111010101

## Slide 53
منفذ الاتصالات التسلسلي:
Unleash your Creativity!
تجربــة 2: ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) مع منفذ COM (RS232)...
TXD
RXD
RXD TXD
RS232
PC
UART
MCU
00010111010101
00010111010101
?
00010111010101
00010111010101
RS232<>TTL
Converter

## Slide 54
دارات الملائمة TTL < > RS232
Unleash your Creativity!
تستخدم الدارة المتكاملة Max232
لتحويل المستوى المنطقي TTL<>RS232

## Slide 55
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
تجربــة: ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART مع منفذ USB (???)
D+
D-
RXD TXD
USB
PC
UART
MCU
1010101111100010111010101
1010101111100010111010101

## Slide 56
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
تجربــة: ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) مع منفذ USB (Differential).
D+
D-
RXD TXD
USB
PC
UART
MCU
00010111010101
00010111010101
?
00010111010101
00010111010101
USB<>TTL
Converter

## Slide 57
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
حلول التطوير باستخدام منفذ الاتصالات USB؟؟؟
FT232R

## Slide 58
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
تجربــة: ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) مع منفذ USB (Differential).
D+
D-
RXD TXD
USB
PC
UART
MCU
00010111010101
00010111010101
FT232
00010111010101
00010111010101
USB<>TTL
Converter

## Slide 59
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
تجربــة : ربط متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) مع منفذ USB (Differential).

## Slide 60
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!

## Slide 61
النافذة التسلسلية UART:
Unleash your Creativity!
Nawatt neXus
Technical Reference

## Slide 62
Infrared Data Link:
Unleash your Creativity!
تجربــة: إرسال البيانات بين متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) والحاسب عبر منفذ USB (Differential) باستخدام الأشعة تحت الحمراء.
التصميم سيتضمن دارتين:
  دارة الإرسال (IR Data Sender).
  دارة الاستقبال (IR Data Receiver).

## Slide 63
Infrared Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الإرسال (IR Data Sender).
TXD
MCU
PIND.1

## Slide 64
Infrared Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الاستقبال (IR Data Receiver).

## Slide 65
Infrared Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الاستقبال (IR Data Receiver).

## Slide 66
Infrared Data Link:
Unleash your Creativity!
Exp.19

## Slide 67
Laser Data Link:
Unleash your Creativity!
تجربــة: إرسال البيانات بين متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) والحاسب عبر منفذ USB (Differential) باستخدام الليزر.
التصميم سيتضمن دارتين:
  دارة الإرسال (Laser Data Sender).
  دارة الاستقبال (Laser Data Receiver).

## Slide 68
Laser Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الإرسال (Laser Data Sender).
TXD
MCU
PIND.1

## Slide 69
Laser Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الاستقبال (IR Data Receiver).

## Slide 70
Laser Data Link:
Unleash your Creativity!
دارة الاستقبال (IR Data Receiver).

## Slide 71
Laser Data Link:
Unleash your Creativity!
Exp.20

## Slide 72
RF Data Link:
Unleash your Creativity!
تجربــة: إرسال البيانات بين متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL) والحاسب عبر منفذ USB (Differential) باستخدام موديولات RF.
التصميم سيتضمن دارتين:
  دارة الإرسال (RF Data Sender).
  دارة الاستقبال (RF Data Receiver).

## Slide 73
RF Data Link:
Unleash your Creativity!

## Slide 74
RF Data Link:
Unleash your Creativity!
Exp.21

## Slide 75
Acquiring GPS Data:
Unleash your Creativity!
NAVSTAR-GPS Space Segment:
GPS Constellation:
  30 satellites (Space Vehicles or SVs).
  5 to 12 SVs visible from anywhere on earth.
  20,200 km altitude.
  12 hour orbit period.
  6 orbital planes.
  55° inclination.
  4~5 satellites in each plane.

## Slide 76
Acquiring GPS Data:
Unleash your Creativity!
تجربــة: ربط موديول GPS مع متحكم AVR من خلال النافذة UART (TTL).
VCC
GND
TXD
RXD
MCU
RXD

## Slide 77
Acquiring GPS Data:
Unleash your Creativity!
Exp.22

## Slide 78
الدارة الأمثلية لتغذية المتحكم
Unleash your Creativity!
Be careful of the current spikes!!!
EMC
(Electromagnetic Compatibility)
تلاؤم كهرومغنطيسي

## Slide 79
Wednesday, April 25, 2012
شكراً لكم وبالتوفيق للجميع...